UTMWALL网关初始设置指南

# 一、概述

初始设置页面以调查问卷的形式呈现，隐藏了相关的技术细节，适用于初次设置或新手进行一站式设置，涉及到的功能有网卡设置、管理主机、DHCP服务、DNS解析、网桥设置、NAT策略、总控策略、DMZ对外服务器、网络审计、WEB审计过滤（WAF）、MSN审计过滤、QQ审计过滤、特殊应用、DNS代理过滤、DNS&URL库、SSLVPN等，各项还可以进行进一步的细化设置，其它未涉及到的功能需要另外做设置。

本功能假设的外、内网卡分别是设备的第一块G1（WAN）、第二块G2（LAN）网卡，连接网线时要注意相对应。当然，也可以不使用初始设置功能，自行定义内外网卡及进行其它策略设置。

# 二、登录WEB管理界面

第一次登录WEB管理界面视频演示URL：

http://www.trustcomputing.com.cn/help/cn/system/webadmin/webadmin_first_login.html

1）用网线连接管理员PC机的网卡及本设备的G2（LAN）网卡，用另外一根网线连接外网设备和本设备的G1（WAN）网卡。

2）在管理员PC机上添加G2（LAN）网络的管理主机地址，初始值为192.168.10.2，

启动IE浏览器，在地址栏中输入https://192.168.10.1:8443，以策略管理员adm的身份登录，初始口令是adm@12345。

与此类似，第三块G3（DMZ）网卡的IP初始值是192.168.20.1，该网络的管理主机地址是192.168.20.2；第四块G4（OPT）网卡的IP初始值是192.168.30.1，该网络的管理主机地址是192.168.30.2，当因某种原因管理员不能登录某个网卡进行管理时，可以试着接入其它网卡进行管理。

3）根据设置管理员初次登录时可能需要更改口令，新口令的长度一般大于等于8，新口令的复杂度为字母和数字的组合。

4）更改口令后进入策略管理员界面，如果是初次登录会弹出对话框询问“现在开始初始设置吗？”，如图1所示，点击“确定”按钮进入初始设置界面。

图1 初次登录“初始设置”提示框

其它方式还包括选择左侧的主菜单“系统管理>系统>初始设置”链接，如图2所示；或者选择右上方的“初始设置”快捷链接，如图3所示。

图2 “初始设置”主菜单链接（左侧）

图3 “初始设置”快捷链接（右上方）

# 三、初始设置的内容

来源NAT接入视频演示URL：

http://www.trustcomputing.com.cn/help/cn/system/quickset/quickset_snat_demo.html

透明网桥接入视频演示URL：

http://www.trustcomputing.com.cn/help/cn/system/quickset/quickset_bridge_demo.html

初始设置界面如图5所示，中间列为需要设置的内容，右边列为系统当前的状态值。右键点击右边列表头的“当前值及状态”链接，将弹出多个TAB选项卡显示相关功能页面。

点击主界面使得该界面成为当前焦点，再按“F1”键，或者左键点击三角图标，系统在屏幕的上方弹出帮助窗口，此帮助方式也同样适用于其他功能界面，如下图4所示。

图4 帮助窗口界面

图5 初始设置界面

① 设置外网网络参数

选择G1(WAN)网卡IP的方式并输入相关内容，在“透明网桥”运行方式时可以不设置G1(WAN)网卡的IP地址、网络掩码及网关地址。

② 设置内网网络参数及管理主机

输入G2(LAN)网卡IP地址、网络掩码以及G2(LAN)网络的管理主机IP地址。

注意：

1）如果G2(LAN) IP地址及网络发生改变，例如：当前是192.168.10.1/24,新的是192.168.0.1/24,则需要在管理员PC上添加新的管理主机IP，例如：192.168.0.2，再继续进行管理，新的WEB URL是https://192.168.0.1:8443。

2）如果G2(LAN) IP地址及网络发生改变，且新的网段与本设备现有的其它网卡的网段相同，则需要先修改其它网卡IP及网络掩码（主菜单:访问控制>网络设置>网卡设置），再回到初始设置做设置。例如：G2(LAN)网卡当前是192.168.10.1/24,新的是192.168.20.1/24,与G3(DMZ)网卡网段相同，则需要先修改G3(DMZ)网卡为192.168.21.1/24，再做初始设置。

③ 设置DHCP服务

DHCP服务是针对G2(LAN)网络的PC机，方便其IP、掩码、默认网关、DNS服务器等TCP/IP参数的自动获得。如果是C类网段，IP地址池从第11位开始。

④ 设置本设备的DNS服务器

DNS服务器IP以本地ISP提供的优先，114.114.114.114是电信官方DNS服务器，不要加上8.8.8.8等境外的DNS服务器IP，因为会被阻拦。DHCP服务和DNS代理过滤、WEB代理等程序会用到该DNS服务器IP。
⑤ 设置服务器IP及端口

对外发布的服务器可以放置在G3(DMZ)区（安全性高），如果有第3块网卡；也可以放在G2(LAN)区，如果只有2块网卡。端口的输入可以是一个也可以是多个，多个端口值用逗号分隔，形如“80,8081”这样。当端口值包含80时，可以根据需要进一步调整WAF规则，设置CGI参数项，用于过滤一些特殊符号，防止SQL注入扫描、攻击，以及URL白名单项。

当运行方式是“来源NAT”时，系统会为每一个端口创建一条DNAT策略；当运行方式是“透明网桥”时，系统会为每一个端口创建一条总控策略，可以在此策略基础上在做修改。

⑥ 选择符合当前网络环境的运行方式：

（A）本设备作为边界网关

则选“来源NAT”方式，G2（LAN）网络通过来源地址转换上外网，G1（WAN） IP为转换后的外网IP。请参考“四、初始设置示例说明”中的示例一。

（B）本设备放在外网NAT路由器和内网交换机中间

则选择“透明网桥”方式，此时需要填写G2（LAN）网卡的IP地址、网络掩码和网关地址——即外网NAT路由器的内网IP地址，而G1（WAN）网卡的IP地址、网络掩码和网关地址可以不填。请参考“四、初始设置示例说明”中的示例二。

（C）内外网络均可路由或用于内网连接

则选择“纯路由”方式，按此方式设置后，将没有NAT转换和网桥。

⑦ 选择总控策略，实现访问控制和流量控制

如果选择“标准流控策略”选项，则系统会自动生成适用于内网上网的总控策略，点击菜单“访问控制>基础策略>总控策略”进行查看，以此策略集合为基础，管理员还可以根据网络实际情况，对流量对象、会话对象及总控策略本身等做进一步的优化。

⑧ 选择网络审计策略

如果选择“启用”选项，系统会自动开启DNS、WEB、WEBPOST、FTP、EMAIL、TELNET、MSN、QQ等网络审计项目，其中WEB审计还包含过滤措施:URL库过滤和WAF规则过滤（需要进一步设置），MSN、QQ审计包含对登录账号的过滤措施（需要进一步设置）。

⑨选择上网管理策略

上网管理策略主要有“特殊应用”和“DNS&URL库”两大控制项，根据网络实际情况，勾选相应的子项。

“特殊应用”中，选中的将被阻拦，没选中的通过且做审计。

“DNS&URL库”可以同时对DNS域名查询和WEB URL进行过滤，前者由DNS代理执行，后者由WEB审计执行，选中的将被阻拦，如果全部都没选中，则停用DNS代理。

四、初始设置示例说明

示例一：来源NAT接入

| 设备配置 | 外网IP | 内网IP | 设备网关IP | 管理员主机IP | 运行方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂设置 | 10.10.10.10 | 192.168.10.1 | 10.10.10.1 | 192.168.10.2 | 纯路由 |
| 现拟设置 | 202.112.0.32 | 192.168.0.1 | 202.112.0.126 | 192.168.0.2 | 来源NAT |

表一 来源NAT接入示例的设置对比表

来源NAT接入示例WEB管理界面填写：

1. 外网网络设置(G1)

方式：静态

IP地址及掩码：202.112.0.32/255.255.255.128

网关地址： 202.112.0.126

2. 内网网络设置(G2)

方式：静态

IP地址及掩码：192.168.0.1/255.255.255.0

管理主机：192.168.0.2

…

3. 路由流控设置

运行方式：来源NAT

…

来源NAT接入示例视频演示URL：
http://www.trustcomputing.com.cn/help/cn/system/quickset/quickset_snat_demo.html

示例二：透明网桥接入

| 设备配置 | 外网IP | 内网IP | 设备网关IP | 管理员主机IP | 运行方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂设置 | 10.10.10.10 | 192.168.10.1 | 10.10.10.1 | 192.168.10.2 | 纯路由 |
| 现拟设置 | <空> | 192.168.0.253 | 192.168.0.1 | 192.168.0.2 | 透明网桥 |

表二 透明网桥接入示例的设置对比表

透明网桥接入示例WEB管理界面填写：

1. 外网网络设置(G1)

方式：静态

IP地址及掩码：<空>/<空>

网关地址： <空>

2. 内网网络设置(G2)

方式：静态

IP地址及掩码：192.168.0.253/255.255.255.0

网关地址：192.168.0.1

管理主机：192.168.0.2

…

3. 路由流控设置

运行方式：透明网桥

…

透明网桥接入示例视频演示URL：
http://www.trustcomputing.com.cn/help/cn/system/quickset/quickset_bridge_demo.html

# Text boxes

管理员主机

ISP路由器

IP：192.168.0.2
默认网关IP： 192.168.0.1

内网（G2） IP：192.168.0.1

外网（G1） IP：202.112.0.32
网关IP： 202.112.0.126

IP：202.112.0.126

图一 来源NAT接入示例的网络拓扑图

内网

运行方式：
来源NAT

本网关设备

管理员主机

边界网关

IP：192.168.0.2
默认网关IP： 192.168.0.253或                192.168.0.1

内网（G2） IP：192.168.0.253
网关IP： 192.168.0.1

外网（G1） IP：<空>

IP：192.168.0.1

图二 透明网桥接入示例的网络拓扑图

内网

至ISP路由器

运行方式：
透明网桥

本网关设备